【NVR-4016Bスペック】

|  | NVR4016B |
| --- | --- |
| 機器名 | NVR4016B |
| CPU | 32Bit DSP |
| OS | Embedded Linux |
| ビデオ入力 | 16ch NTSC/PAL 75Ω |
| ビデオ圧縮 | MPEG4（最適化） |
| ビデオ出力 | AV(BNC),SVHS,VGA,SPOT(BNC), 16chLoopThrough |
| ビデオ解像度 | NTSC：352×240,704×240,704×480 PAL：352×288,704×288,704×576 |
| イメージサイズ | 3～5ｋBytes(352×204) 5～10kBytes(704×240) 6～16kBytes(704×480) |
| 録画フレームレート | 352×240：120/100(NTSC/PAL)fps 704×240：60/50(NTSC/PAL)fps 704×480：30/25(NTSC/PAL)fps |
| 録画モード | マニュアル,スケジュール,イベント(動作検知・センサー) |
| オーディオ | 入力:8ch 出力:1ch |
| プロトコル | TCP/IP,UDP/IP,DHCP,ARP,PING |
| センサー/アラーム | センサー入力 16ch/アラーム出力 4ch |
| ネットワーク | 10/100 BASE-T RJ-45 StaticIP&DynamicIP Bandwidth Control:56～8182Kdps |
| SIO/PTZコントロール | RS232C/RS485 |
| シリアル I/F | 1chモニター RS232/IF |
| バックアップ | 遠隔PC HDD/イベントバックアップ/USB2.0ポート |
| HDD | Enhanced IDE 500GB(標準) 最大4まで内部増設可能 |
| 電源 | DC12V 4.5Aアダプター(入力 |
| 重量 | 約8KG（標準時） |
| 寸法 | 420(W)×88(H)×410(D) mm |
| 動作温度/湿度 | 0℃～＋50℃/20%～80% |